| Город | Ржев | Жилое | Успенское 22 | Успенское 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип здания | Жилое |  |
| Расчётная температура наружного воздуха, text, oC | -28 | -28 |
| Расчётная температура внутреннего воздуха, tint, oC | 20 | 20 |
| Средняя температура за отопительный период, tht, oC | -3.5 | -3.5 |
| Продолжительность отопительного периода, Zht, сут | 218 | 218 |
| Градусо-сутки отопительного периода, Dd, оС.сут | 5123 | 5123 |
| Периметр здания, Р, м | 32.4 | 32.4 |
| Площадь здания, S, м2 | 263.85 | 263.85 |
| Высота здания, h, м | 8.4 | 8.4 |
| Коэффициент остекленности фасада f | 0.18 | 0.18 |
| Коэффициенты теплопередачи, Вт/(м2.оС) | расчетные | расчетные |
| наружная стена кн.с | 0.31 | 0.31 |
| окно кок | 1.87 | 1.87 |
| покрытие или черд.перекр. кпт | 0.47 | 0.47 |
| перекрытие над неот.подв. кпл | 0.77 | 0.77 |
| коэффициент nпт | 1 | 1 |
| коэффициент nпл | 1 | 1 |
| Уд. тепловая характеристика, qо, Вт/(м3.оС) | 0.24 | 0.24 |
| Потери тепла через ограждающие конструкции, Qо, кВт | 25 | 25 |
| Количество этажей здания с естественной вентиляцией | 2 | 2 |
| Средняя скорость ветра за отопительный период, w, м/с | 3.6 | 3.6 |
| Расчетный коэффициент инфильтрации, Ки.р | 0.1 | 0.1 |
| Потери тепла здания с учетом инфильтрации, Qзд, кВт | 41 | 41 |
| Объем здания с механической вентиляцией, Vвент, м3 |  |  |
| Объем воздуха, Vвозд = 0,85.Vвент, м3 | 0.0 | 0.0 |
| Кратность воздухообмена, Коб, 1/ч |  |  |
| Расход воздуха механической вентиляции, Lвент, м3/ч |  |  |
| Расчётная температура приточного воздуха, tвент, oC |  |  |
| Расход тепла на механическую вентиляцию, Qвент, кВт | 0 | 0 |
| Суммарный расход тепла на здание, SQзд, кВт | 45 | 45 |